Trekkenlijst Theater De Mythe

Let op !  0-punt is berekend op achterkant kooiladder manteau, KK is 50cm daarvoor

| Nr. | Roedelengte in meters | Max.bel. in kg. | Trekken | Afstand tot 0-punt | Trekhoogte in meters |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18,0 | 500 | Sluiertrek (vakwerktrek in 3 motortakels, waar ook PA in hangt) | -2,35 | 7,0 |
|  | 18,0 | 250 | Voordoek (hand bediend) | -1,30 | 8,0 |
| 1 | 18,0 | 250 |  | 0,40 | 11,4 |
| 2 | 18,0 | 250 | Fries | 0,80 | 11,4 |
| 3 | 18,0 | 250 | Poten | 1,20 | 11,4 |
| 4 | 18,0 | 250 |  | 1,60 | 11,4 |
| 5 | 18,0 | 250 |  | 2,00 | 11,4 |
| 6 | 18,0 | 250 | Fries | 2,40 | 11,4 |
| 7 | 18,0 | 250 | Poten | 2,80 | 11,4 |
| 8 | 18,0 | 250 |  | 3,20 | 11,4 |
| 9 | 18,0 | 250 |  | 3,60 | 11,4 |
| 10 | 18,0 | 250 |  | 4,00 | 11,4 |
| 11 | 18,0 | 250 | Fries | 4,40 | 11,4 |
| 12 | 18,0 | 250 | Poten | 4,80 | 11,4 |
| 13 | 18,0 | 250 |  | 5,20 | 11,4 |
| 14 | 18,0 | 250 |  | 5,60 | 11,4 |
| 15 | 18,0 | 250 |  | 6,00 | 11,4 |
| 16 | 18,0 | 250 | Fries | 6,80 | 11,4 |
| 17 | 18,0 | 250 | Poten | 7,20 | 10,0 |
|  | 18,0 | 400 | Horizonbatterij (handbediende trek) | 7,60 | 9,0 |
| 18 | 18,0 | 250 |  | 8,40 | 11,4 |
| 19 | 18,0 | 250 | Fond | 9,20 | 11,4 |
| 20 | 18,0 | 250 | Horizondoek | 9,60 | 11,4 |

Trekken:		Maximale belasting trekken 250kg

Maximale belasting onder ophangpunt 150kg

Maximale belasting tussen ophangpunt 100kg

Maximale belasting onder laatste ophangpunt 30kg

Zaaltrek:		Maximale belasting 500kg

Maximale belasting onder ophangpunt 200kg

Maximale belasting tussen ophangpunt 200kg

Maximale belasting onder laatste ophangpunt 75kg

Punttrekken:	Maximale belasting 500kg

(links en rechts 3x op 12m breedte, ze kunnen alleen van voor naar achter verplaatst worden)